## Slide 1
Hands-On 02: Challenges
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Guilherme Oliveira
GppCom/DCO/UFRN
Natal, 25/08/2018

## Slide 2: Ativando o pcap
Abra o exemplo second.cc;
Observe se o pcap já está ativado;
  Verifique se existe o método .EnablePcap() antes da chamada do simulador;
Se não estiver ativado, insira o seguinte código antes de chamar o simulador:
pointToPoint.EnablePcapAll ("second“);
csma.EnablePcap (“Second, csmaDevices.Get (1), true);
Notes: 2

## Slide 3: Desafio 01
Envie dois pacotes de tamanhos iguais (sem criar novos objetos) com as seguintes características:
  Os dois pacotes deverão ser de 2048 bytes;
  Os pacotes deverão ser enviados para a porta 7 do servidor;
  Um pacote deverá ser enviado aos 2 segundos e o outro aos 8 segundos;
  A aplicação deverá se encerrar aos 25 segundos.
Notes: 3

## Slide 4: Desafio 02 (1/2)
Envie dois pacotes de tamanhos diferentes com as seguintes características:
  Mantenha a porta do servidor (7);
  O segundo pacote deverá ter o dobro do tamanho do primeiro;
  O primeiro pacote deverá ser enviado aos 2 segundos e o segundo aos 8 segundos;
Notes: 4

## Slide 5: Desafio 02 (2/2)
Diferentemente do second.cc, que foi criado 3 nós na rede CSMA, essa simulação deverá criar 5 nós;
  Realize essa mudança alterando o código;
    Não se esqueça de alterar novamente o número de nós para 3 quando simular;
  Realize essa mudança através do terminal (CommandLine) ;
  Verifique se é obtido o mesmo resultado nos dois casos;
  O servidor deverá ser o nó 0 e o cliente o último nó da rede CSMA conforme a figura. (Não atribua um número ao cliente, faça com que ele seja o último nó).

## Slide 6: Desafio 03 (1/2)
Agora verifique os arquivos pcap;
Copie o second.cc para o diretório scratch;
  Copie do diretório "/ns-3.23/examples/tutorial" para "/ns-3.23/scratch";
Rode o second.cc para gerar os arquivos pcap;
Abra o diretório padrão do ns-3;
Digite os comandos: “tcpdump -nn -tt -r second-0-0.pcap” e “tcpdump -nn -tt -r second-1-0.pcap”;
  Quais tipos de conexões são observados nos arquivos pcap (ponto-a-ponto ou barramento)?
  Como você identificou o tipo de conexão pela observação dos arquivos pcap?
Notes: 6

## Slide 7: Desafio 03 (2/2)
Digite “tcpdump -nn -tt -r “second-2-0.pcap” e, novamente, observe o que está acontecendo.
  Por que o rastreamento desse dispositivo (dispositivo 2) oferece mais informações que o dos outros?
  Qual tipo de conexão é observada nesse rastreamento?
  Quais linhas pcap evidenciam uma requisição broadcast? Por quê?
Notes: 7